## Slide 1
Práctica # 9 –
Automatización
industrial
LM35 · DHT22 · LCD I²C · Excel Data Streamer
Gian Carlo Daraviña Peña. M.sc
Universidad del Magdalena
2026

## Slide 2
Objetivos de aprendizaje
PRÁCTICA DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL · ARDUINO UNO
2 / LAB
Conectar correctamente sensores analógico y digital al Arduino UNO.
Obtener temperatura con LM35 y temperatura/humedad con DHT22.
Mostrar las mediciones en un LCD 16×2 mediante bus I²C.
Transmitir registros por puerto serial a Excel Data Streamer.
Gestionar tareas periódicas sin delay() utilizando millis().

## Slide 3
Arquitectura del sistema
PRÁCTICA DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL · ARDUINO UNO
3 / LAB
LM35
A0 · señal analógica
DHT22
D2 · señal digital
ARDUINO UNO
adquisición + millis()
LCD I²C
SDA A4 · SCL A5
EXCEL
USB serial · Data Streamer
Sensores → Arduino → visualización local / adquisición en PC

## Slide 4
Componentes y requisitos
PRÁCTICA DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL · ARDUINO UNO
4 / LAB
Hardware
Software
• Arduino UNO y cable USB de datos.
• Sensor LM35, encapsulado TO-92.
• Módulo DHT22 con tres terminales: VCC, DATA y GND.
• LCD 16×2 con adaptador I²C (PCF8574).
• Protoboard y cables; pull-up de 10 kΩ si aplica.
• Arduino IDE y puerto serie disponible.
• Librería DHT sensor library.
• Librería Adafruit Unified Sensor (dependencia).
• Librería LiquidCrystal_I2C compatible.
• Excel de escritorio en Windows con Data Streamer habilitado.

## Slide 5
Mapa de conexiones del Arduino UNO
PRÁCTICA DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL · ARDUINO UNO
5 / LAB
Dispositivo
Terminal
Arduino / alimentación
LM35
VCC · VOUT · GND
5V · A0 · GND
DHT22 (3 pines)
VCC · DATA · GND
5V · D2 · GND
LCD I²C
VCC · GND
5V · GND
LCD I²C
SDA · SCL
A4 · A5
Distribuir 5 V y GND en los rieles de la protoboard; todos los dispositivos comparten tierra.

## Slide 6
Montaje seguro y comprobaciones
PRÁCTICA DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL · ARDUINO UNO
6 / LAB
LM35 TO-92: con la cara plana al frente, verificar VCC–VOUT–GND en su hoja de datos.
DHT22 de 3 pines: el orden del módulo cambia; seguir las marcas VCC/DATA/GND.
Usar resistencia pull-up entre DATA y 5 V si el módulo no la incorpora.
Verificar continuidad de rieles partidos: 5 V con 5 V y GND con GND.
LCD: dirección I²C habitual 0x27; algunos módulos responden en 0x3F.

## Slide 7
LM35: temperatura a partir de voltaje
PRÁCTICA DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL · ARDUINO UNO
7 / LAB
Salida analógica nominal: 10 mV por cada °C.
Arduino UNO: analogRead(A0) devuelve un valor de 0 a 1023.
Con Vref = 5,0 V: voltaje = lectura × (5,0 / 1023).
Temperatura (°C) = voltaje × 100.
Ejemplo: 0,25 V corresponde aproximadamente a 25 °C.
Precisión: la fórmula depende del valor real de la referencia ADC.

## Slide 8
DHT22: un solo pin de datos
PRÁCTICA DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL · ARDUINO UNO
8 / LAB
El módulo de tres terminales utiliza un solo conductor DATA hacia D2.
La comunicación digital entrega humedad relativa y temperatura.
Respetar aproximadamente 2 s entre lecturas consecutivas.
No utilizar analogRead() para este sensor: se requiere la librería DHT.
Comprobar valores NaN antes de enviar datos o actualizar resultados.

## Slide 9
LCD 16×2 mediante I²C
PRÁCTICA DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL · ARDUINO UNO
9 / LAB
Conexiones mínimas: VCC, GND, SDA y SCL.
En Arduino UNO: SDA = A4 y SCL = A5.
La dirección típica es 0x27, pero debe verificarse en el módulo.
Mostrar temperatura LM35 en línea 1 y humedad / temperatura DHT22 en línea 2.
Reescribir zonas completas o añadir espacios para eliminar caracteres anteriores.

## Slide 10
Tres temporizadores independientes con millis()
PRÁCTICA DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL · ARDUINO UNO
10 / LAB
Tarea
Intervalo
Acción
Lectura LM35
500 ms
Adquirir A0 y convertir a °C
Lectura DHT22
2000 ms
Leer temperatura y humedad
LCD I²C
1000 ms
Actualizar las dos líneas
Excel por Serial
2000 ms
Emitir fila CSV numérica
Concurrencia cooperativa: cada tarea debe ejecutarse rápidamente y sin delay().

## Slide 11
Código 1/3 · librerías, objetos y configuración
PRÁCTICA DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL · ARDUINO UNO
11 / C++
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <DHT.h>
#define PIN_LM35 A0
#define PIN_DHT 2
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(PIN_DHT, DHTTYPE);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
float tempLM35 = NAN, tempDHT = NAN, humedad = NAN;
void setup() {
Serial.begin(115200);
dht.begin(); lcd.init(); lcd.backlight();
}
Código completo incluido en el archivo .ino complementario.

## Slide 12
Código 2/3 · lecturas periódicas
PRÁCTICA DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL · ARDUINO UNO
12 / C++
const unsigned long T_LM35=500, T_DHT=2000;
unsigned long tLM35=0, tDHT=0;
void loop() {
unsigned long ahora = millis();
if (ahora - tLM35 >= T_LM35) {
tLM35 = ahora;
int adc = analogRead(PIN_LM35);
tempLM35 = adc * (5.0 / 1023.0) * 100.0;
}
if (ahora - tDHT >= T_DHT) {
tDHT = ahora;
float t = dht.readTemperature();
float h = dht.readHumidity();
if (!isnan(t)) tempDHT = t;
if (!isnan(h)) humedad = h;
}
// Continúan las tareas LCD y Serial.
}
Los temporizadores LCD y Excel se añaden en el .ino completo.

## Slide 13
Código 3/3 · salida serie compatible con Excel
PRÁCTICA DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL · ARDUINO UNO
13 / C++
const unsigned long T_EXCEL = 2000;
unsigned long tExcel = 0;
// Dentro del loop(), después de adquirir sensores:
if (ahora - tExcel >= T_EXCEL) {
tExcel = ahora;
if (!isnan(tempLM35) && !isnan(tempDHT)
&& !isnan(humedad)) {
Serial.print(tempLM35, 2);
Serial.print(',');
Serial.print(tempDHT, 2);
Serial.print(',');
Serial.println(humedad, 2);
}
}
En el archivo .ino está integrado además el refresco de la LCD.

## Slide 14
Microsoft Excel: Data Streamer
PRÁCTICA DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL · ARDUINO UNO
14 / LAB
Abrir Excel de escritorio compatible y habilitar el complemento Data Streamer.
Conectar el Arduino mediante USB; cerrar el Monitor Serie del IDE.
En Data Streamer, seleccionar el dispositivo/puerto y conectar.
Iniciar la adquisición mediante Start Data (Iniciar datos).
Comprobar que lleguen tres columnas: LM35 °C, DHT22 °C y HR %.

## Slide 15
Formato de datos seriales: CSV numérico
PRÁCTICA DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL · ARDUINO UNO
15 / LAB
25.43,25.10,61.70
Columna 1
Columna 2
Columna 3
LM35 (°C)
DHT22 (°C)
Humedad relativa (%)
Enviar solamente valores separados por comas y terminados con salto de línea; sin mensajes de depuración.

## Slide 16
Práctica guiada y validación
PRÁCTICA DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL · ARDUINO UNO
16 / LAB
1. Montar el circuito y revisar la polaridad sin alimentar el Arduino.
2. Compilar el .ino, instalar bibliotecas y cargar el programa.
3. Verificar valores de temperatura/humedad en la pantalla LCD.
4. Configurar Data Streamer a 115200 baudios y registrar datos.
5. Crear una gráfica temporal y comparar LM35 contra DHT22.
6. Cambiar los intervalos y observar la respuesta del sistema.

## Slide 18
Análisis de resultados y aplicaciones
PRÁCTICA DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL · ARDUINO UNO
17 / LAB
Preguntas para el informe
Aplicaciones industriales
• ¿Qué diferencia existe entre ambas temperaturas?
• ¿Cómo afecta Vref a la conversión LM35?
• ¿Qué pasa si se lee el DHT22 demasiado rápido?
• ¿Por qué conviene millis() frente a delay()?
• Monitoreo ambiental en salas técnicas.
• Registro de condiciones en tableros eléctricos.
• Supervisión de temperatura en procesos.
• Prototipo de sistema SCADA / datalogger.

## Slide 19
Conclusiones y reto de ampliación
PRÁCTICA DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL · ARDUINO UNO
18 / LAB
Se integraron mediciones analógicas y digitales en una misma estación.
I²C reduce el número de pines necesarios para visualizar datos.
La comunicación serial permite registrar y graficar mediciones en Excel.
millis() organiza diferentes frecuencias de actualización sin bloquear el programa.
Reto: incorporar una alarma por temperatura con histéresis y marcar eventos en Excel.