## Slide 1: Practica # 6 – Automatización industrial
Gian Carlo Daraviña Peña. M.sc
Universidad del Magdalena
2026

## Slide 2: Contenido
Manejo y operabilidad de las funciones de transmisión y recepción de datos por medio de funciones Seriales.
Envió de datos de tipo cadena y numéricos.
Operación de concatenación.
Definición del BaudRate.
Descripción de la pantalla alfanumérica.
Descripción de interfaz I2C en la LCD.
Operación de la pantalla LCD en combinación con el panel de leds.
Tarea

## Slide 3: Aplicación y listado de la función Serial
Serial.begin(BaudRate);
Serial.print();
Serial.println();
Serial.Read();
Serial.ReadString();
Serial.ReadStringUntil();
Serial.parseInt();
Serial.parseFloat();

## Slide 4: Funcion Serial.begin()
Permite establece la velocidad en datos en bits por segundo (Baudios) para la transmisión de datos en serie. Para comunicarse con serial monitor.
Serial.begin(BaudRate)
Donde BaudRate establece el baudiaje de datos.

## Slide 5: Funcion Serial.print()
Permite visualizar en el puerto serial como texto ASCII. El comando puede tomar muchas formas. Los números se imprimen utilizando un carácter ASCII para cada digito. Los flotantes se imprimen de manera similar con dígitos ASCII, por defecto con dos decimales.

## Slide 6: Funcion Serial.println()
Imprime datos en el puerto serie como texto ASCII, seguido de un carácter de retorno no carro.

## Slide 7: Funciones Serial.available() / Serial.availableforWrite()
Obtiene el numero de bytes (caracteres) disponibles en el puerto serial. Estos datos llegan y se almacenan en una recepción en serie que contiene 64 bits de memoria.

## Slide 8: Funciones Serial.available() / Serial.availableforWrite()
Obtenga la cantidad de bytes (Caracteres) disponibles para escribir en el búfer en serie sin bloquear la operación de escritura.

## Slide 9: Funcion Serial.read()
Esta función permite leer los datos seriales entrante.

## Slide 10: Funcion Serial.readString
Esta función permiten leer en el puerto serial una cadena de caracteres y realiza un proceso de concatenación. Para ello es necesario crear una variable que permita almacenar los datos ya concatenados cuyo formato debe ser String var la variable var almacenar los datos que le entrega la función Serial.readString()

## Slide 11: Funcion Serial.readStringUnitil()
Lee los caracteres presentes en el buffer en serie de una cadena. La función finalizara cuando se agote el tiempo de espera.

## Slide 12: Funcion ParseInt y ParseFloat
Devuelve el primer numero flotante valido del buffer Serial. parseFloat() termina con el carácter que no es un numero de coma flotante.
Devuelve el primer numero entero valido del buffer Serial. parseInt()

## Slide 13: Pantalla alfanumérica 16x2
Es un dispositivo de salida e interfaz de usuario en proyectos de Arduino, raspberry pi y otros microcontroladores. Es compatible con el juego de estándares de controlador HD44780 en el que se basan la mayoría de los displays de este tipo y permite visualizar hasta 2 líneas de texto de 16 caracteres cada una.
Las aplicaciones comunes de este tipo de display son:
Equipos de laboratorio
Automatización de estacionamientos
Maquinas de vending
Equipos de audio
Equipos de telecomunicaciones y redes
Prototipo electrónicos

## Slide 14: Comunicaciones con el microcontrolador

## Slide 15: Conexión al Arduino

## Slide 16: Operaciones

## Slide 17: Operacion de la libreria LiquidCrystal_I2C
Esta librería permite inicializar la pantalla alfanumérica por medio del protocolo I2C. Su sintaxis es:

## Slide 18: Ejercicio
Realizar un algoritmo donde el usuario debe ingresar por consola (Serial) un dato tipo String. Cuando se ingrese una letra deberá aparecer en la pantalla alfanumérica.
Crear un código donde el usuario mande un dato y llame una imagen donde por pantalla se muestre que se envio y despliegue la imagen en el panel.

## Slide 19: Introducción a Teleplot
Es una herramienta de telemetría ligera y sencilla que permite trazar gráficos en tiempo real dentro del navegador o mediante su extensión para Visual Studio Code.